Prognoza oddziaływania na środowisko

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu wsi szczodrowo

Opracowanie:    mgr Artur Gackowski

Starogard Gdański, styczeń 2016r.

# Spis treści

Spis treści	1

1.	Wstęp	4

1.1	Podstawy prawne prognozy i jej zakres	4

1.2	Metoda sporządzania prognozy i zastosowane materiały	6

2.	Charakterystyka ustaleń projektu planu	9

2.1	Zakres, główne cele i ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	9

2.2	Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej	10

2.3	Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi	12

3.	Stan środowiska naturalnego i jego potencjalne zmiany	13

3.1	Położenie regionalne	13

3.2 Struktura środowiska przyrodniczego obszaru planu	14

3.2.1 Rzeźba terenu i budowa geologiczna	14

3.2.2 Surowce naturalne	14

3.2.3 Wody powierzchniowe i wody podziemn	14

3.2.4 Warunki glebowe	14

3.2.5 Warunki bioklimatyczne	15

3.2.6 Struktura biotyczna obszaru opracowania	15

3.2.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne – diagnoza stanu środowiska	16

3.2.8 Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	17

3.2.9 Obszary o szczególnych walorach użytkowych	18

4.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu	19

5.	Istniejące  problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu w szczególności na obszarach form ochrony przyrody	20

5.1 Problemy ochrony środowiska	20

5.2 Problemy ochrony przyrody	21

6.	Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu planu	22

6.1 Poziom międzynarodowy i krajowy	22

6.2. Poziom regionalny	23

7.	Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko i zabytki związanych z realizacją ustaleń planu	24

7.1. Przypowierzchniowa warstwa litosfery	24

7.2 Wody powierzchniowe i podziemne	24

7.3 Powietrze atmosferyczne i klimat	25

7.4 Flora fauna i różnorodność biologiczna	27

7.5 Formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000	28

7.6 Krajobraz	31

7.7 Ludzie	31

7.8 Zabytki, dobra materialne	32

7.9  Oddziaływania skumulowane	32

8	Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko skutków realizacji planu	33

9	Sposoby zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru wynikających z realizacji planu zagospodarowania przestrzennego	34

10	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie    planu	36

11	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu	37

12	Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków	38

13	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	39

Spis rycin:

Ryc. 1 Formy ochrony przyrody na tle obszaru projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30

Spis tabel:

Tab.2. Klasyfikacja dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy pomorskiej	17

Załączniki graficzne:

1. Mapa prognozy wpływu na środowisko realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – skala 1: 1 000

# Wstęp

## Podstawy prawne prognozy i jej zakres

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szczodrowo.

Projekt planu został opracowany przez Pracownię Projektową Maria Landowska. Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szczodrowo.

Podstawą do wykonania niniejszej prognozy są:

- ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami),

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami) projekt planu miejscowego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego, które mogą wyniknąć z realizacji projektowanej funkcji terenu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalne negatywne wpływy na środowisko.

Zawartość prognozy oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.).

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu zostały wydane na wniosek Burmistrza Gminy Skarszewy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim.

W prognozie określone i ocenione zostaną następujące zagadnienia:

1)	w zakresie skutków:

a)	dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu, 	powodowane zwłaszcza wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, 	wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, 	wykorzystywaniem zasobów środowiska, zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, 	niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu, emitowaniem 	hałasu, emitowaniem pól elektromagnetycznych oraz ryzykiem wystąpienia 	poważnych awarii,

b)	realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 	powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, 	klimat, zwierzęta i rośliny - we wzajemnym ich powiązaniu, oraz na ekosystemy  i 	krajobraz;

2)	w zakresie oceny:

a)	stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów, odporności na degradację i 	zdolności do regeneracji, wynikających z uwarunkowań określonych w opracowaniu 	ekofizjograficznym oraz tendencji do zmian przy braku realizacji ustaleń 	projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b)	rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie 	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia:

•	zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów  z 	uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym,

•	zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska,  a w szczególności 	zawartymi   w aktach o utworzeniu obszarów i obiektów chronionych oraz w planach 	ochrony,

•	skuteczności ochrony różnorodności biologicznej,

•	właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania  a 	pozostałymi terenami,

c)	określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 	warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony środowiska, 	prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i 	leśnych,

d)	zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą 	powstawać na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania 	przestrzennego oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania 	wynikającego z realizacji ustaleń tego planu,

e)	skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych,

f)	zmian w krajobrazie;

3)	w zakresie możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne 	oddziaływania na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji 	ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz,  	w zależności od potrzeb, propozycje innych niż w tym projekcie ustaleń sprzyjających 	ochronie środowiska.

Prognoza obejmować będzie obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji jego ustaleń.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego składać się będzie z części opisowej i zawierać będzie załącznik graficzny przedstawiający wyniki przeprowadzonych analiz i ocen w formie kartograficznej i opisowej sporządzony w skali odpowiedniej do skali, w jakiej sporządzony będzie rysunek projektu planu miejscowego.

## Metoda sporządzania prognozy i zastosowane materiały

W opracowaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano następujące

metody prognozowania:

- Analiza dostępnej literatury i materiałów kartograficznych obejmujących badany obszar

- Identyfikacja obszarów problemowych wymagających szczególnego zbadania

- Analiza stanu środowiska w oparciu o wizję terenową

- Badanie terenów analogicznych o podobnym ukształtowaniu i przeznaczeniu

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Szczodrowo

- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Skarszewy, Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody, Gdańsk 1995 r.

- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/326/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 r.

- Aktualizacja Programu ochrony środowiska na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 dla Powiatu Starogardzkiego, listopad 2012 r.

- Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego i gmin powiatu na lata 2003 – 2010, ARCADIS Ekokonrem, Starogard Gdański 2003 r.

- Aktualny stan ekologicznej sieci obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim, M. Buliński, R. Knitter, Z. Lenartowicz z Zespołu Dokumentacji Przyrodniczej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk 2008 r.

- Materiały publikowane i niepublikowane dotyczące środowiska przyrodniczego obszaru miasta i gminy.

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2009 r.

- Przewidywanie zmian krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią, A. Sas-Bojarska, Gdańsk 2006 r.

- Problemy Planistyczne zeszyt ZOIU1/09, Wrocław 2009 r.

- Problemy Planistyczne zeszyt ZOIU 1/10, Wrocław 2010 r.

- Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – Shadow list, Świebodzin – Poznań 2013

- Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2001 r.

- Studia przyrodniczo-krajobrazowe w ocenach oddziaływania na środowisko, w: Studia krajobrazowe, jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej, M. Przewoźniak, Wrocław 1995 r.

- Studium przyrodniczo - krajobrazowe województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2006 r.

- Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo 2009 r.

- Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2012 roku, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańsk 2012 r.

- PLB220009, aktualizacja październik 2013

- http://obszary.natura2000.org.pl

- http://crfop.gdos.gov.pl/

- Akty i przepisy związane z prawem ochrony środowiska i prawem ochrony przyrody

Dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej.

# Charakterystyka ustaleń projektu planu

## Zakres, główne cele i ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem niniejszej prognozy jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Szczodrowo.

Projekt planu zawiera:

1)	Ustalenia tekstowe

2)	Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1

Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, a także zasad zagospodarowania i zabudowy oraz zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami).

Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:

- obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

- obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

- granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów do organizacji imprez masowych;

- granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady ( Dz. U. 41, poz. 412 ze zm.).

Ustalenia dla terenu objętego planem w postaci kart terenu

1MN/U

a)	Funkcje podstawowe –  mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

b)	Funkcje dopuszczone – zabudowa usług turystycznych, w szczególności: usługi hotelowe i pensjonatowe dla celów rekreacji i wypoczynku, usługi gastronomii, turystyki, sportu i rekreacji, odnowy biologicznej, zdrowia i rehabilitacji, towarzysząca zabudowa gospodarcza, garażowa, baseny w tym kryte, itp., inne związane z obsługą turystyki i terenów rekreacji, gastronomii oraz handlu detalicznego, usługi opieki społecznej, zieleń towarzysząca, itp,

c)	Funkcje wykluczone – sprzedaży paliw do pojazdów, warsztaty samochodowe i inne związane z obsługą transportu samochodowego w tym myjnia samochodowa, handlu hurtowego, usługi rzemiosła, produkcyjne, wszelkie mogące pogorszyć stan środowiska

2MN, 3MN, 4MN

a) Funkcje podstawowe –  mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług

b) Funkcje dopuszczone – usługi nieuciążliwe - zabudowa usługowa, wolnostojąca i wbudowana w budynku mieszkalnym , towarzysząca zabudowa rekreacyjna, garażowa, zieleń towarzysząca itp,

c) Funkcje wykluczone – usługi rzemiosła, produkcyjne, wszelkie mogące pogorszyć stan środowiska

5RM

a) Funkcje podstawowe – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym

b) Funkcje dopuszczone – mieszkaniowa, usługi handlu i produkcji, zabudowa gospodarcza i inwentarska służąca obsłudze gospodarstwa rolnego oraz obiekty obsługi rolnictwa

c) Funkcje wykluczone – produkcyjne,  hodowla zwierząt o ilości powyżej 40 DJP

6E - Teren projektowanej stacji transformatorowej słupowej lub wnętrzowej

7KDW - Projektowana droga wewnętrzna – włączenie do istniejącej drogi gminnej

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- Planowane zagospodarowanie terenu nie może w sposób negatywny trwale zmieniać stosunków wodnych; wszelkie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, towarzyszące realizacji zapisów planu nie mogą trwale negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie, a sposób odprowadzenia wód opadowych winien uwzględniać uwarunkowania terenów sąsiednich i nie może powodować dla nich szkód;

- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych;

- Wody opadowe spływające z zanieczyszczonych terenów utwardzonych winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów;

- Na etapie projektu budowlanego dla projektowanej zabudowy kubaturowej zalecane jest uwzględnienie właściwości geotechnicznych i hydrologicznych gruntu;

- Prace niwelacyjne należy ograniczyć do niezbędnego minimum;

- Na granicy funkcji chronionych należy zachować wszystkie określone przepisami normy;

- Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo-wodnego;

- Realizacja zapisów planu nie może prowadzić do pogorszenia warunków aerosanitarnych na przedmiotowym terenie oraz na terenach sąsiednich;

- Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy uwzględniać przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zgodnie z przepisami odrębnymi tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. . w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014r. poz. 1409), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014r. poz. 1408) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014r. poz. 1348);

- Przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych zebrać wierzchnią warstwę gleby w celu jej późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno – porządkowych;

Poprzez dbałość o charakter architektury, w tym kształtowanie bryły i detal 	architektoniczny związane z architekturą regionu należy dążyć do zapewnienia ładu 	przestrzennego i estetyzację krajobrazu

## Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1.	Obsługa komunikacyjna

1)	Powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają drogi publiczne:

-	Istniejąca droga gminna

-	Włączenie do drogi publicznej gminnej poprzez projektowane drogi wewnętrzne

2)	Wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszaru planu odbywać się będzie poprzez 	projektowane drogi wewnętrzne – dojazdowe.

3)	Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów komunikacji zawarte są w kartach 	terenu w § 10 niniejszej uchwały

2.	Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej. Dla ludności z obszaru planu 	należy zapewnić źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co 	najmniej minimalnych przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw, studnie 	awaryjne przewidzieć na etapie realizacji planu – projektowania sieci uzbrojenia.

3.	Odprowadzenie ścieków: do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym 	wywozem ścieków do oczyszczalni; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji 	sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci; 	dopuszcza się do przydomowych oczyszczalni ścieków jeżeli warunki gruntowe na to 	pozwolą

4.	Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej 	działki

5.	Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne

6.	Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej sieci oraz projektowanej na 	terenie planu stacji transformatorowej

7.	Zaopatrzenie w sieć teletechniczną

1)	Tereny w obszarze planu należy podłączyć do istniejących i projektowanych sieci 	teletechnicznych

2)	Dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci teletechnicznych w liniach 	rozgraniczających dróg, ewentualne kolizje rozwiązać w uzgodnieniu z zarządcami 	poszczególnych sieci

8.	Gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami ogólnymi, należy prowadzić w formie 	zorganizowanej z uwzględnieniem segregacji odpadów, zgodnie z przepisami 	ogólnymi.

9.	Melioracje i urządzenia wodne:

-	Należy chronić, konserwować i udrażniać wszelkie cieki z zapewnieniem 	nienaruszalnego przepływu wód;

-	Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, 	przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku 	natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go 	bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego 	całego obszaru;

-	Projekty budowlane sąsiadujące z urządzeniami melioracyjnymi należy uzgadniać z 	ich zarządcą.

10.	Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 	technicznej znajduję się w kartach terenu

## Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Politykę w zakresie rozwoju przestrzennego formułuje zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/326/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 r. Głównym celem polityki przestrzennej jest ukierunkowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu warunków życia mieszkańców, ochrony wartościowych elementów środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim zwiększenia atrakcyjności dla przyszłych inwestorów. Podstawą do osiągnięcia tych celów jest wykorzystanie uwarunkowań wynikających z położenia miasta i gminy, środowiska przyrodniczego i kulturowego i powiązań zewnętrznych gminy, dotychczasowego zainwestowania i zagospodarowania.

W studium obszar położony jest w zachodniej części gminy w odległości około 3,0 km na zachód od miasta Skarszewy. W studium wskazano, iż na danym obszarze przewiduje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny zabudowy usługowej i zagrodowej. Bezpośrednie sąsiedztwo od północy i południa to tereny upraw rolnych. Od wschodu obszaru projektu planu przebiega z północy na południe droga gminna. Od zachodniej strony w najbliższym otoczeniu występuje las mieszany a dalej za nim zbiornik wodny o powierzchni około 4 ha.

# Stan środowiska naturalnego i jego potencjalne zmiany

## Położenie regionalne

Obszar projektu planu położony jest około 3,0 km na północny zachód od miasta Skarszewy. Miasto i gmina Skarszewy położone są w północno- środkowej części mezoregionu Pojezierze Starogardzkie, nad rzeką Wierzycą. W tej jednostce fizjograficznej możemy wyróżnić następujące elementy krajobrazu:

- sandry piaszczyste, pokryte zbiorowiskami leśnymi;

- wysoczyzny morenowe, o podłożu gliniastym, piaszczystym lub piaszczystym na glinach, użytkowanych rolniczo;

- rynny polodowcowe o podłożu mułowo-torfowym i torfowym, wykorzystywanych pod użytki zielone;

- doliny rzeczne z dużym zróżnicowaniem lokalnych form rzeźby i użytkowania ziemi.

## 3.2 Struktura środowiska przyrodniczego obszaru planu

### 3.2.1 Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Pod względem morfologicznym obszar planu położony jest na rozległej względnie jednorodnej powierzchni wysoczyzny morenowej równinnej. Zasadniczy charakter ukształtowania terenu powstał tu w wyniku działalności lądolodu skandynawskiego podczas fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia oraz późniejszych procesów wód roztopowych. Obszar planu położony jest na wysokości od około 160 m n.p.m. na północy obszaru planu i łagodnie się obniża w kierunku południowym do około 150 m n.p.m. Spotyka się tu kilka poziomów glin zwałowych, przedzielonych piaskami i żwirami wodnolodowcowymi. Rzeźba tego terenu jest monotonna o lekko sfalowanej powierzchni.

### 3.2.2 Surowce naturalne

Pomimo, że Skarszewy to jedna z dominujących w powiecie, a także i w województwie gmin, pod względem zasobów kruszyw naturalnych, to w obszarze planu nie występują żadne udokumentowane złoża kopalin oraz nie mają miejsca tereny i obszary górnicze.

### 3.2.3 Wody powierzchniowe i wody podziemn

Na obszarze planu nie występują wody powierzchniowe. Na zachodzie od obszaru projektu planu występuje niewielki zbiornik wodny o powierzchni około 4 ha. W odległości około 1,8 km na wschód położone jest jezioro Krawusińskie. W odległości około 1,5 km na południe od obszaru projektu planu przepływa rzeka Wietcia. Obszar w całości należy do jej zlewni.

Wody gruntowe na terenach o gruntach piaszczystych i gliniastych występują z reguły na głębokości poniżej 4 m p.p.t.

### 3.2.4 Warunki glebowe

Dawna obecność lodowców na tym obszarze pozostawiła po sobie typowe osady fluwioglacjalne takie jak piaski i gliny. Najbardziej urodzajne gleby jakie mogły tu powstać to gleby brunatne. Przeważają tu jednak kompleksy glebowe o małej produktywności potencjalnej, czyli żytni słaby  i  bardzo  słaby.

### 3.2.5 Warunki bioklimatyczne

Obszar projektu planu leży w przejściowej strefie wpływów klimatu morskiego znad Atlantyku i Bałtyku oraz kontynentalnego znad Azji. Cechą tego zjawiska jest zmienność i rozmaitość stanów pogody, spowodowana napływem różnych mas powietrza. Na przełomie czerwca i lipca przy bezchmurnym niebie można zaobserwować zjawisko tak zwanych jasnych nocy, nieznane poniżej tej szerokości geograficznej.

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią wartością temperatury 16.7ºC, najchłodniejszym styczeń – 3,9 ºC. Wilgotność względna powietrza waha się w granicach 82-85%. Średnia roczna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi 1015 hPa. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Przeciętne sumy roczne opadów atmosferycznych oscylują wokół wartości 632,0 mm. Najmniejsze opady występują w marcu, najwyższe w  lipcu.

Całość obszaru opracowania cechuje się dużą jednorodnością warunków topoklimatycznych. Najbardziej korzystnymi dla stałego pobytu człowieka warunkami charakteryzuje się monotonna powierzchnia terenu. Decydują o tym takie czynniki jak:

− dobre warunki przewietrzania,

− mała wilgotność względna powietrza,

− brak tendencji do występowania inwersji termicznych.

### 3.2.6 Struktura biotyczna obszaru opracowania

Obszar projektu planu jest obecnie częściowo zabudowany i wykorzystywany głownie na cele rolnicze. Od północno zachodniej strony obszar sąsiaduje z lasem mieszanym oraz niewielkim zbiornikiem wodny o powierzchni  około 4 ha.

Na obszarze opracowania występują zróżnicowane zbiorowiska roślinne zaliczające się do kilku grup. Ogólnie występujące tu zespoły roślinności można podzielić na:

a) roślinność antropogeniczną – zbiorowiska segetalne upraw rolnych, ogródków i sadów oraz zbiorowiska ruderalne;

b) roślinność seminaturalną –zbiorowiska leśne na siedliskach borowych oraz, fragmenty roślinności łąk, pastwisk i szuwarów.

Największe obszary zajmują zbiorowiska seminaturalne o różnym stopniu przekształcenia zlokalizowane są na ogół na obrzeżach miejscowości oraz w sąsiedztwie Jeziora Długiego. Są to głównie zbiorowiska segetalne towarzyszące uprawom rolniczym i nieużytki porolne oraz zbiorowiska ruderalne towarzyszące istniejącej zabudowie. Z przyrodniczego punktu widzenia, jako element ukształtowany pod silną presją działalności człowieka, nie przedstawiają one większej wartości fitosocjologicznej i biocenotycznej, lecz mogą stanowić ostoję dla ptaków.

W części środkowej obszaru opracowanie mogą występować synantropijne gatunki ptaków i drobnych ssaków. Można tu spotkać pospolite gryzonie, lisy, zające, drobne płazy oraz różne gatunki ptaków.

### 3.2.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne – diagnoza stanu środowiska

Stan środowiska obszaru projektu planu wynika z naturalnych uwarunkowań takich jak odporność elementów środowiska, przebieg procesów w nim zachodzących oraz charakteru, długotrwałości i natężenia oddziaływań antropogenicznych. Ogólny stan przekształceń środowiska jest średni. Wyróżnia się kilka czynników wpływających na aktualny stan środowiska omawianego terenu.

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie opracowania projektu planu mają głównie komunikacja (transport) oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, zagrodowa.

W przypadku komunikacji zanieczyszczenia powstają wzdłuż dróg  a w szczególności wzdłuż drogi powiatowe, drogi gminnej, drogi wewnętrznej. Do podstawowych emitowanych zanieczyszczeń zaliczyć możemy: tlenki azotu NOx w przeliczeniu na normowany NO2, tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, ołów, węgiel elementarny. Ograniczenie tego typu uciążliwości jest trudne ze względu na zwiększającą się ilość źródeł spowodowanych zwiększającym się wskaźnikiem posiadania samochodu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Obecnie ten wskaźnik wynosi około 500 samochodów i systematycznie rośnie.

Wszelkie elementy zabudowy takie jak zabudowa jednorodzinna, usługowa, zagrodowa oddziałują jedynie okresowo głównie w okresie grzewczym. Emitorami są domowe kotłownie na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny, brunatny, olej opałowy, gaz oraz drewno opałowe. Do atmosfery wprowadzanych jest wtedy szacunkowo ok. 60 – 70 % wielkości rocznej emisji dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2 i pyłu ogólnego. Najmniejsze oddziaływanie powoduje zabudowa letniskowa, gdyż większość tej zabudowy jest wykorzystywana głównie w lecie, co nie wymaga ogrzewania.

Teren projektu planu należy do strefy pomorskiej, dla której wg Oceny rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2014, wydzielono klasy stref głównie A, czyli strefy, w których poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego. Dla trzech wartości (PM10, B(a)P, oraz PM2,5) klasy zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy C, w której to poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego.

Tab.1. Klasyfikacja dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy pomorskiej

| Nazwa strefy | Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy |
| --- | --- |
| Strefa pomorska | SO3 | NO2 | PM10 | Pb | PM2,5 | C8H8 | CO | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 |
|  | A | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | - |

Źródło: raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014 roku

Uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska są pochodzenia antropogenicznego. Na obszarze opracowania podstawowym źródłem hałasu będzie jest ruch komunikacyjny. Będą to głównie samochody osobowe. Można też wyróżnić samochody dostawcze oraz maszyny i sprzęt rolniczy. Nie ma tu zakładów usługowych i przemysłowych, które powodowałyby oddziaływanie w tym zakresie.

Powszechnie funkcjonuje pogląd o szkodliwości oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie organizmów żywych. Dotychczas przeprowadzone badania nie dostarczyły wystarczających dowodów na to, że pola elektromagnetyczne mogą być przyczyną nowotworów. Oczywiście oddziaływania te zaliczono, pośród wielu innych przyczyn, do powodujących zwiększoną zachorowalność na choroby nowotworowe. Grono naukowców i lekarzy wyraża pogląd, ze pole magnetyczne 50/60 Hz jest przypuszczalnym czynnikiem rakotwórczym dla ludzi, ale nie jest to czynnik bezpośredni.

Na obszarze projektu planu nie przebiegają sieci elektroenergetyczne. W studium zapisano natomiast przebieg radiolinii ze wschodu na zachód w południowej części projektu planu.

### 3.2.8 Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Obszar opracowania leży poza obszarami zapisanymi w ustawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W odległości około 0,5 km położony jest obszar Natura 2000 Szczodrowo PLH220101.

W odległości około 2,3 km położony jest obszar Natura 2000 Zielenina PLH220065, oraz Rezerwat Przyrody Zielenina

W odległości około 0,2 km położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy

### 3.2.9 Obszary o szczególnych walorach użytkowych

Walory ekologiczne określonego terenu są charakterem jego przyrodniczej struktury i rolą w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego.

Obszar projektu planu odznacza się niskimi walorami przyrodniczymi, przede wszystkim ze względu na zmiany antropogeniczne i zubożenie struktury ekologicznej, poprzez długotrwałe użytkowanie rolne.

Przydatność terenów dla zabudowy określają następujące cechy fizjograficzne:

- warunki geologiczne posadowienia budynków;

- stosunki wodne, a zwłaszcza głębokość pierwszego poziomu wody gruntowej;

- spadki terenu;

- warunki biotopoklimatyczne

Na obszarze projektu planu występują dogodne warunki dla zabudowy dla praktycznie każdej formy zabudowy. Na obszarze planu przeważać będzie głównie zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Teren w przeważającej części terenu jest dość równy nadający się do wykorzystania pod zabudowę. W niektórych miejscach spadki terenu mogą utrudniać zabudowę. Podłoże zbudowane jest z piasków i piasków gliniastych, co stanowi doskonałe podłoże do posadowienia budynków. Wody gruntowe zalegają odpowiednio głęboko, co umożliwia bezpieczne usytuowanie budynków. Przewiewność terenu będzie zapewniona w stopniu optymalnym.

## Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu

Pozostawienie przedmiotowego terenu bez obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że nie będzie możliwe określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej i sposobu postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy (zgodnie z Art.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Ponadto, sytuacja taka utrudni kształtowanie ładu przestrzennego oraz ochronę środowiska.

Poniżej przedstawiono potencjalne zmiany, jakie mogłyby nastąpić w poszczególnych,  dziedzinach ochrony środowiska w przypadku braku realizacji projektu m.p.z.p.:

Ochrona środowiska:

- brak ochrony najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów spowoduje niewątpliwie  zubożenie zasobów biologicznych

- postępująca degradacja ekosystemów wywoła szereg nieodwracalnych zmian w ich  strukturze, przede wszystkim ich uproszczenie,

- systematycznie będą zanikały w krajobrazie przyrodniczym elementy różnicujące

Ochrona powietrza atmosferycznego:

- utrzymanie systemu opalania węglem - jako głównego źródła energii, brak inwestycji proekologicznych z przejściem na inne nośniki energii (gaz ziemny, propan-butan, olej opałowy będzie powodowało wzrost niskiej emisji

Gospodarka wodna:

- generalne pogorszenie się czystości wód powierzchniowych i jakości zwykłych wód  podziemnych, na skutek stosowania zbiorników bezodpływowych, które mogą być nieszczelne

# Istniejące  problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu w szczególności na obszarach form ochrony przyrody

## 5.1 Problemy ochrony środowiska

Otoczenie projektu planu jest w niewielkim stopniu zurbanizowane. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa sąsiaduje od strony południowej. Problemy jakie mogą powstać w związku z tym otoczeniem to:

- przekształcenie gleb w wyniku ich dawnego użytkowania rolniczego (wieloletnie oraz zniszczenie gleb w zasięgu terenów zainwestowanych;

- przekształcenie szaty roślinnej (przewaga roślinności synantropijnej, w tym ruderalnej);

- przekształcenie krajobrazu – wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej oraz zieleni towarzyszącej zabudowie;

- hałas drogi gminnej położonej po wschdniej  stronie

Na stan aerosanitarny niekorzystny wpływ mogą wywierać:

- komunikacja samochodowa w obrębie projektu planu z uwzględnieniem emisji spalin i hałasu do środowiska

- indywidualne źródła zasilania w ciepło szczególnie podczas okresu grzewczego

Nieuniknionym procesem związanym z zainwestowaniem terenów jest przekształcenie litosfery. Za negatywne oddziaływanie w tym przypadku odpowiadają:

- całkowite lub częściowe przekształcenia gleb na terenach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- przekształcenie gleb związanych z wytyczeniem dróg obszaru projektu planu

Na obszarze projektu nie występuje kanalizacja sanitarna. Nieczystości płynne będą odprowadzane do  zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci; dopuszcza się do przydomowych oczyszczalni ścieków jeżeli warunki gruntowe na to pozwolą Obszar objęty projektem planu należy do aglomeracji ściekowej Skarszewy, obejmującej miejscowości: Skarszewy, Wolny Dwór, Kamierowskie Piece, Kamierowo, Bolesławowo, Pólko - oczyszczalnia ścieków.

## 5.2 Problemy ochrony przyrody

Na obszarze projektu planu nie występują formy ochrony przyrody. Obszar objęty opracowaniem przedstawia głównie charakter rolniczy terenu. Prawdopodobnie nie występują tu chronione gatunki roślin. Brak rozpoznania chronionych gatunków zwierząt i grzybów. Prawdopodobne jest występowanie chronionych gatunków ptaków. Zwiększone prawdopodobieństwo występowania różnorodnej flory fauny może występować na obszarze sąsiadującym ze ścianą lasu  (1MN/U).

# Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu planu

## 6.1 Poziom międzynarodowy i krajowy

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska na lata 2002-2012 formułuje „VI Program Działań Wspólnoty w zakresie środowiska” (Decyzja NR 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 22 lipca 2002 r., ustanawiająca Szósty Wspólnotowy Program Działań w zakresie środowiska naturalnego). Jego realizacja ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia. Jego realizacja obejmuje 7 strategii tematycznych w zakresie: zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawaniu odpadów i upowszechniania recyklingu, poprawy jakości środowiska miejskiego, ograniczania emisji zanieczyszczeń, ochrony gleb, zrównoważonego użytkowania pestycydów oraz ochrony i zachowania środowiska morskiego. Przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska człowieka, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto szczególną uwagę na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju zwrócono w takich dokumentach jak: „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, „Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” i „Strategia gospodarki wodnej”.

Istotne cele ekologiczne zapisane zostały w ratyfikowanych przez Polską konwencjach międzynarodowych i innych dokumentach międzynarodowych, w tym m. in.:

- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975),

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z 1979 r.

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992);

- Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992);

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto (1997);

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.

- Europejska Konwencja Krajobrazowa.

## 6.2. Poziom regionalny

Podstawowe opracowania regionalne, z którymi powiązany jest projekt planu poddany prognozie oddziaływania na środowisko to:

- „Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020

- „Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego  2018

Do ważnych punktów zawartych w Programie ochrony środowiska województwa pomorskiego należą:  4  cele  perspektywiczne,  o  charakterze stałych  dążeń  i  perspektywie  osiągnięcia poza rokiem 2020, które – spełniając rolę  osi priorytetowych - wyznaczają  jednocześnie grupy celów realizacyjnych:

I. Środowisko  dla  zdrowia  –  dalsza  poprawa  jakości  środowiska  i bezpieczeństwa ekologicznego;

II. Podniesienie  świadomości  ekologicznej  społeczeństwa  oraz  aktywacja rynku na rzecz środowiska

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,

IV. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców naturalnych.

Kolejny  poziom  stanowią  cele  średniookresowe  (realizacyjne,  osiągnięcie  możliwe             w rozszerzonym okresie programowania: do roku 2020). W Programie sformułowano

12 celów średniookresowych.

Głównym celem ekologicznym gospodarki odpadami w województwie pomorskim w Planie gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego jest: Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego sytemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania.

Według ww planu obszar Miasta i Gminy Skarszewy obsługiwany jest przez Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie.

# Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko i zabytki związanych z realizacją ustaleń planu

## 7.1. Przypowierzchniowa warstwa litosfery

Główne przekształcenia przypowierzchniowej warstwy litosfery w wyniku realizacji ustaleń projektu planu:

- zmiany lokalnego ukształtowania terenu w tym: niwelacje terenu, wykopy nasypy, podsypki);

- przekształcenia w przypowierzchniowej struktury geologicznej, związane z pracami ziemnymi w celu posadowienia budynków, uzbrojenia terenu oraz budową dojazdów i układu komunikacyjnego

- zmiany aktualnego użytkowania gruntów i likwidację pokrywy glebowej w miejscach wykopów na terenach placów budów pod nowe zainwestowanie budownictwa mieszkaniowego oraz obsługi komunikacyjnej. Zmiany będą dotyczyć terenów 1MN/U, 2MN, 3MN, 4MN, RM,6E,

- utwardzenie części terenu głównie przeznaczonej pod drogę (tereny KDW), podjazdy do działek, oraz obszary utwardzone wokół nowopowstałej zabudowy kubaturowej

Na etapie budowy ewentualne zagrożenie dla podłoża gruntowego mogą stanowić  zanieczyszczenia w trakcie awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i w miejscu użycia.

Korzystnym ustaleniem projektu planu jest zapis o zagospodarowaniu  i urządzeniu terenu przy zachowaniu w maksymalnym stopniu istniejącego ukształtowania powierzchni terenu.

## 7.2 Wody powierzchniowe i podziemne

W projekcie planu ustalono rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci; dopuszcza się do przydomowych oczyszczalni ścieków jeżeli warunki gruntowe na to pozwolą

Wody opadowe spływające z powierzchni utwardzonych, parkingów należy odprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymogi obowiązujące w tym względzie określają:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Obiektami stwarzającymi potencjalne zagrożenie dla czystości gruntu i wód podziemnych na obszarze projektu planu jest droga wewnętrzna o nawierzchni półprzepuszczalnej.

Na obszarze projektu planu nie występują wody powierzchniowe.

Zagrożenie dla wód podziemnych pierwszego poziomu może stanowić ich zanieczyszczenie w trakcie awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i w miejscu użycia. Sytuacje takie należy wykluczyć przez właściwą organizacje placów budów oraz właściwą gospodarkę odpadami.

## 7.3 Powietrze atmosferyczne i klimat

W trakcie realizacji ustaleń projektu planu na etapie budowy wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Źródłem emisji będą praca sprzętu budowlanego, transport materiałów budowlanych, składowanie materiałów budowlanych a także prace ziemne (pylenie w zależności od warunków atmosferycznych).

Wpływ powyższych prac na warunki aerosanitarny w trakcie budowy będzie okresowy, ograniczony przestrzennie i jakościowo.

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu planu źródłami zanieczyszczenia atmosfery będą:

- źródła ciepła z projektowanych obiektów mieszkaniowych i gospodarczych;

- motoryzacyjne zanieczyszczenia powietrza (z układu komunikacyjnego)

Dla planowanych obiektów kubaturowych zakładane jest zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł zasilania. Mogą to być kotły gazowe olejowe, węglowe oraz na biomasę. Głównie w okresie grzewczym wzrośnie emisja pyłu zawieszonego PM10 oraz benzopirenu, co jest nieodłącznym skutkiem spalania paliw kopalnych. Przy czym szczególny nacisk kładzie się na niskoemisyjność (sprawność kotłów) źródła zasilania, gdyż w okresie grzewczym następuje silne nasilenie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz benzopirenu co może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm.

Realizacja ustaleń projektu planu przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego. Źródłami zanieczyszczenia powietrza będą spaliny z silników pojazdów poruszających się po drogach. W emisjach z silników spalinowych wyróżniono kilkanaście tysięcy substancji. Istotne, charakterystyczne dla komunikacji substancje chemiczne stanowią: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne.

Na etapie inwestycyjnym projektu planu odczuwalny będzie okresowy wzrost natężenia hałasu w rejonie placów budów, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów budowlanych. Uciążliwości mogą przede wszystkim dotyczyć najbliższych obiektów mieszkalnych. Emisja hałasu w trakcie budowy jest traktowana jako prace okresowe i nie podlega regulacji prawnej w tym zakresie. Należy jednak zastosować tzw. bierną ochronę przed hałasem poprzez ograniczenie czasu pracy z wykluczeniem godzin nocnych.

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu planu źródłami hałasu będą głównie hałas komunikacyjny generowany przez samochody z nowego układu komunikacyjnego oraz istniejącego.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (dz. U. Nr 120 poz. 826 z dnia 5.07.2007 r. ze zm.) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej– wynosi w porze dziennej 64 dB i w porze nocnej 59 dB w przypadku hałasu powstałego od dróg i linii kolejowych.

W trakcie realizacji ustaleń projektu planu nastąpi modyfikacja lokalnych warunków klimatycznych, związana ze zmianami charakteru warstwy granicznej między atmosferą a podłożem. Na terenach nowego zainwestowania powierzchnia ziemi pokryta głównie zwartą roślinnością zielną z dominującym udziałem traw, i lokalnych zadrzewień zastępowana będzie przez sztuczne powierzchnie, co spowoduje m. in. zmiany warunków termicznych (wzrost temperatury) i wilgotnościowych (spadek wilgotności). Powstające obiekty kubaturowe wpływać także będą na zmiany usłonecznienia i lokalnych warunków anemometrycznych.

Zasilenie w energię elektryczną istniejących i projektowanych terenów inwestycyjnych z projektowanej sieci oraz projektowanej na terenie planu stacji transformatorowej.

## 7.4 Flora fauna i różnorodność biologiczna

Główne przekształcenia środowiska przyrodniczego w wyniku budowy nowych obiektów kubaturowych reprezentowane będą przez zmiany aktualnego użytkowania gruntów (wieloletnie ugory o charakterze nieużytków), w tym likwidację zwartej roślinności zielnej z dominującym udziałem traw i ewentualnych krzewów.

Ewentualna wycinka drzew możliwa jest wyłącznie na zasadach przepisów ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1651).

Art. 83.

1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

2. Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru

zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

(...)

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów:

1) w lasach;

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6) (uchylony);

7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację

urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9)stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10)usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu

Różnorodność biologiczna na terenach nowego zainwestowania uwarunkowana będzie charakterem nasadzeń roślinności w obrębie przydomowych stref zieleni urządzonej. Należy zagospodarowywać teren z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej, a wprowadzanie gatunków drzew i krzewów powinno być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

W trakcie realizacji ustaleń planu na terenach nowego zainwestowania, w wyniku uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne) i dojazdami na plac budowy oraz w efekcie zmian siedliskowych, fauna (głównie pospolite gatunki ptaków, gryzonie) prawdopodobnie wyemigruje na sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych.

Największe zmiany wystąpią w faunie glebowej, która utraci swoje siedliska. Na etapie funkcjonowania ustaleń planu  na terenach zainwestowanych wystąpi dalsza synantropizacja fauny - prawdopodobnie jest jej dalsze zubożenie gatunkowe i ilościowe.

## 7.5 Formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000

Obszar opracowania leży poza obszarami zapisanymi w ustawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W odległości około 0,5 km położony jest obszar Natura 2000 Szczodrowo PLH220101.

W odległości około 2,3 km położony jest obszar Natura 2000 Zielenina PLH220065 oraz Rezerwat Przyrody Zielenina

W odległości około 0,2 km położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy

Ryc. 1 Formy ochrony przyrody na tle obszaru projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar Natura 2000 Zielenina PLH220065 według Standardowego Formularza Danych zajmuje obszar około 643,8 ha. Obszar w około jednej trzeciej pokrywają lasy iglaste, ponad jedną trzecią siedliska rolnicze, niecałą jedną piątą lasy mieszane, a pozostałą cześć obszaru lasy liściaste oraz siedliska łąkowe i zaroślowe.

Teren ma urozmaiconą rzeźbę, przecięty fragmentem doliny Rutkownicy, z kilkoma zagłębieniami, zajętymi przez oczka wodne, stanowiące głównie dawne wyrobiska po pozyskiwaniu torfu, a w których występuje strzebla błotna. Wyrobiska otoczone są przez pastwiska i pola oraz fragmenty kompleksu leśnego, z siedliskami buczyny żyznej i kwaśnej, miejscami również grądu subatlantyckiego.

Skupienie zbiorników dystroficznych z bogatą populacją strzebli błotnej, w terenie, który wydaje się umożliwiać bezpieczne bytowanie tego gatunku w przyszłości, przy podjętej ochronie.

Obszar Natura 2000 Szczodrowo PLH220101 według Standardowego Formularza Danych zajmuje obszar około 223,6 ha. Teren w ponad połowie zajmują siedliska rolnicze, a około 45% lasy mieszane, pozostałą część terenu stanowią lasy iglaste i liściaste. Obszar obejmuje rozległą nieckę torfowiskową o powierzchni przekraczającej 90 ha, wraz z otaczającymi ją przyległymi zboczami. Dawne torfowisko wysokie jest dość silnie, szczególnie w części południowej, wyeksploatowane.

Tu aktualnie dominuje roślinność przejściowo-torfowiskowa.

W północno-wschodniej części znajduje się mezotroficzny (pierwotnie zapewne dystroficzny) zbiornik wodny - Jez. Czarne o powierzchni 6,7 ha . W części południowej i w północnej zarejestrowano natomiast szereg mniejszych jeziorek o charakterze dystroficznym. Pod względem siedlisk przyrodniczych w ostoi dominują rozległe płaty borów i brzezin bagiennych o relatywnie dobrym stanie zachowania. Otoczenie torfowiska oraz mineralne wyspy i półwyspy w jego obrębie zajmują płaty kwaśnych dąbrów i buczyn.

Ostoja jest jednym z nielicznych, znacznych powierzchniowo torfowisk przejściowych i wysokich na Pojezierzu Starogardzkim.

OChK Doliny Wietcisy swym zasięgiem obejmuje środkowy odcinek doliny rzeki Wietcisy i dolny odcinek jej dopływu – Bukowiny wraz z przyległym kompleksem leśnym porastającym wierzchowinę wysoczyzny. Został utworzony w celu ochrony silnie wciętej doliny meandrującej rzeki Wietcisy wśród terenów o małym stopniu przekształcenia antropogenicznego. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 3 352 ha.

## 7.6 Krajobraz

Realizacja ustaleń projektu planu spowoduje antropizację krajobrazu i prawie w całości zmianę z charakteru rolniczego na tereny o cechach głównie krajobrazu mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego.

Wprowadzenie powyższej zabudowy terenu spowoduje zmniejszenie potencjału krajobrazowego tego fragmentu obszaru projektu planu. Ostateczne zmiany krajobrazowe zależne będą od standardu i formy architektonicznej zabudowy, jakości jej wykonania oraz charakteru urządzonej zieleni.

Dla właściwego ustalenia działań z zakresu niezbędnej i pożądanej ochrony dóbr kultury celowe jest sporządzenie i uchwalenie przez Gminę programu ochrony zabytków oraz opracowanie studium ochrony i kształtowania krajobrazu dla obszaru całej gminy.

## 7.7 Ludzie

Jednym z celów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego w ramach planowania przestrzennego jest poprawa ekologicznych warunków życia ludzi.

Warunki te określone są każdorazowo przez (Przewoźniak 2001, 2002):

- stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, wody,

powierzchnia ziemi);

- jakość wody pitnej i produktów spożywczych;

- warunki bioklimatyczne;

- przyrodnicze zjawiska katastroficzne;

- powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych;

- walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego;

Projektowane wyposażenie w infrastrukturę techniczną ochrony środowiska zapewni właściwe warunki bytowe i sanitarne dla mieszkańców.

Korzystne ustalania projektu planu ze względu na warunki życia ludzi dla obszarów oznaczonych 2MN, 3MN, 4MN to zachowanie 60% powierzchni biologicznie czynnej działki, a dla obszaru 5RM 60% powierzchni biologicznie czynnej działki.  Ustalenia projektu planu odnośnie wprowadzenia obowiązku włączenia projektowanej zabudowy do sieci inżynieryjnej infrastruktury technicznej oraz wprowadzenia obowiązku zastosowania niskoemisyjnych źródeł zaopatrzenia w ciepło.

## 7.8 Zabytki, dobra materialne

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) zobowiązuje wszystkich obywateli do ochrony dóbr kultury, natomiast samorząd terytorialny zobowiązuje do zapewnienia w tym celu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych.

Na obszarze projektu planu nie występują obiekty objęte ochroną. Dopiero kilkaset metrów na południowy wschód od obszaru projektu planu znajduje się strefa „A” ścisłej ochron konserwatorskiej.

## 7.9  Oddziaływania skumulowane

Na etapie realizacji ustaleń projektu planu możemy wyróżnić kilka niekorzystnych zjawisk których skutki negatywnego oddziaływania są synergiczne.

Główne niekorzystne oddziaływania będą powodowane przez prace ciężkiego sprzętu budowlanego powodujące znaczny hałas oraz emisję spalin. To oddziaływanie może się kumulować wiosną oraz jesienią, gdzie trwa jeszcze sezon grzewczy.  Podczas trwających prac ziemnych zostanie naruszona wierzchnia warstwa litosfery co spowoduje zmianę ukształtowania terenu, zanik edafonu oraz niekiedy przekształcenie stosunków wodnych. Te oddziaływania co prawda nie działają synergicznie, jednak oddziałują na kilka komponentów środowiska.

Na etapie funkcjonowania projektu planu najważniejsze negatywne oddziaływanie skumulowane to emisja spalin z układu komunikacyjnego oraz emisja z indywidualnych źródeł ciepła obiektów kubaturowych. Właściwym zapisem w projekcie planu jest wyposażenie obiektów w systemy zaopatrzenia w ciepło paliwami niskoemisyjnymi.

# Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko skutków realizacji planu

Realizacja ustaleń projektu  planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na charakter ustaleń i odległość od granic państwa - ok. 42 km w kierunku północnym (brzeg Zatoki Gdańskiej – granica lądowa) + 12 mil morskich (granica morska).

# Sposoby zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru wynikających z realizacji planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szczodrowo zawiera liczne ustalenia minimalizujące negatywne przekształcenia środowiska.

Dla dalszego ograniczenia negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na środowisko wskazana jest realizacja następujących działań minimalizujących negatywne oddziaływanie:

- zabezpieczenie gruntu i wód w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami

związanymi z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego

- maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budowy w celu minimalizacji

przekształceń wierzchniej warstwy litosfery;

- maksymalne skrócenie czasu trwania prac budowlanych;

- zdjęcie aktywnej biologicznie warstwy gleby w miejscach wykopów budowlanych i

wykorzystanie jej do kształtowania terenów zieleni urządzonej;

- rekultywacja zniszczonych w procesie budowlanym terenów;

- w nowych nasadzeniach zastosowanie gatunków adekwatnych siedliskowo, oraz akumulujących zanieczyszczenia gazowe;

- ograniczenie do niezbędnego minimum terenów utwardzonych (z uwzględnieniem

konieczności utwardzenia terenów dopuszczonych do ruchu samochodów);

- pozostawienie jak największej powierzchni biologicznie-czynnej;

- prowadzenie selekcji odpadów, w celu umożliwienia ich prawidłowego

unieszkodliwiania i odzyskiwania surowców wtórnych;

Wprowadzenie ładu przestrzennego, zabudowy o wysokim standardzie architektonicznym oraz zieleni urządzonej może wywołać następujące skutki:

może przyczynić się do poprawy czystości wód rzeki Wietcisy oraz pośrednio wpłynąć pozytywnie na stan siedlisk roślin (wodnych i nadwodnych) i zwierząt (głównie ryby);

- nie spowoduje trwałego negatywnego oddziaływania na ptaki. Negatywne oddziaływania może wystąpić na etapie budowy obiektów kubaturowych.

- zapobiega nieracjonalnemu zagospodarowaniu terenu i ekstensywnemu wykorzystaniu. Ogranicza zmniejszanie siedlisk ptaków wśród zbiorowisk segetalnych

- nie spowoduje dezintegracji obszaru Natura 2000

- nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie    planu

Projekt planu zawiera poprawne ustalenia w zakresie wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska i nie wymaga  w tym zakresie nie wymaga rozwiązań alternatywnych.

Dla terenów położonych najbliżej zbiorników wodnych należy przeprowadzać kontrole szczelności zbiorników lub dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości płynnych.

Właściwym byłoby zastosowanie materiałów drogowych półprzepuszczalnych, które nie powodowałyby emisji pyłów z poruszających się pojazdów.

# Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu

Na obszarze projektu planu szczególnie istotny będzie stały monitoring:

- skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami

- wielkości zanieczyszczeń powietrza (pomiary ciągłe),

- skuteczności zastosowanych środków technicznych zabezpieczających zabudowę mieszkaniową, przed ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem z tytułu prowadzonej działalności usługowej

Ponadto, dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy planowanych inwestycji, kontroli powinny podlegać:

- stosowanie zasady minimalnej ingerencji w środowisko i zasięg przestrzenny placów budowy;

- wpływ prac budowlanych na warunki gruntowo-wodne;

- wprowadzenie zieleni wysokiej na tereny biologicznie czynne.

# Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków

W trakcie opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szczodrowo nie napotkano trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, poza brakiem informacji na temat występowania na obszarze projektu planu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Cały obszar wciąż podlega silnej antropopresji. Niedostatki mogą wynikać na etapie określenia negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szczodrowo, obejmuje fragment wsi Szczodrowo położony w jej północno-zachodniej części gminy Skarszewy.

Przedmiotem projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej, a w szczególności zmiana dotychczasowych zasad zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na obszarze projektu planu wydzielone zostały następujące funkcje: mieszkaniowa jednorodzinna (2MN, 3MN, 4MN); mieszkaniowo-usługowa (1MN/U); komunikacyjne – droga wewnętrzna (teren 7KDW). Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym RM, oraz -teren projektowanej stacji transformatorowej słupowej lub wnętrzowej  -6E

W najbliższym otoczeniu obszaru projektu planu znajduje się obszar Natura 2000  - "Szczodrowo” PLH220101 w odległości około 0,5 km od obszaru projektu planu. W odległości około 2,3 km występuje obszar Natura 2000 – „Zielenina” PLH220065, oraz Rezerwat Przyrody. W odległości około 0,2 km położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy.

Realizacja ustaleń projektu planu:

- nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt (lokalizacja nowego zainwestowania poza zasięgiem obszaru Natura 2000 „Zielenina” PLH220065 i „Szczodrowo” PLH220101;

- może przyczynić się do poprawy czystości wód rzeki Wietcisy i pośrednio wpłynąć pozytywnie na stan siedlisk roślin i zwierząt;

- nie spowoduje negatywnego oddziaływania na ptaki, ze względu na ich dużą zdolność adaptacyjną do nowych warunków jak i zdolność do zmiany siedliska;

- nie spowoduje dezintegracji obszaru Natura 2000;

- nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000.

Realizacja ustaleń projektu planu nie wymaga kompensacji przyrodniczej.

Na obszarze projektu planu nie występują obiekty i zespoły o wartościach historyczno-kulturowych.

Realizacja ustaleń przewidzianych w projekcie planu zagospodarowania spowoduje przekształcenia środowiska przyrodniczego, które jest związane z pracami budowlanymi, w szczególności w zakresie przekształceń przypowierzchniowej warstwy ziemi, warunków wodnych, szaty roślinnej (likwidacji roślinności zielnej, ugory) oraz krajobrazu. Niekorzystne oddziaływanie na roślinność związane może być z realizacją ustaleń dotyczących projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak obiekty mieszkaniowe, usługowe,  gospodarcze oraz sieci infrastruktury technicznej i budowa układu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcia związane z realizacją infrastruktury technicznej np. kanalizacji sanitarnej (w zależności od parametrów) należą do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogą docelowo wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Większość oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko będzie miała charakter bezpośredni, długoterminowy i okresowy. Stałe oddziaływania dotyczyć będą przede wszystkim powstawania ścieków sanitarnych i odpadów, antropizacji krajobrazu oraz skumulowanego oddziaływania na biosferę i zdrowie ludzi.

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Projekt  planu zawiera poprawne ustalenia w zakresie wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska i nie wymaga rozwiązań alternatywnych w tym zakresie.

Skala ogólności zapisów projektu planu w zakresie  infrastruktury technicznej oraz terenów obsługi komunikacji, w tym brak charakterystyki technologicznej uniemożliwiają ocenę ich potencjalnej uciążliwości środowiskowej na etapie projektu planu i wskazanie konkretnych, alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych czy technologicznych.

Na obszarze projektu planu, szczególnie istotny jest stały monitoring: systemów unieszkodliwiania ścieków sanitarnych oraz skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej ważna jest kontrola wielkości zanieczyszczeń powietrza- emisji spalin i hałasu.

# Text boxes

Opracowanie własne na podstawie crfop.gdos.gov.pl